# El número de ondas k es igual a la frecuencia (cierto/falso)
# Cada partícula de una cuerda por la que se propaga una onda sinusoidal realiza un movimiento armónico (cierto/falso).
# Las ondas sonoras no se polarizan. (cierto/falso)
# De dos muelles diferentes se suspenden cuerpos distintos y se les dan alargamientos iguales. Hallar la razón entre los periodos de sus oscilaciones libres.
# Dibujar, superponiendo en la misma figura, dos ondas de modo que una de ellas tenga doble frecuencia que la otra y su desfase sea de  radianes.
# Una onda se desplaza por un muelle a 10 m/s y su frecuencia es de 100 Hz. Dos puntos separados 2,5 cm tienen un desfase de ...
# De qué depende la velocidad de un movimiento ondulatorio?
# En una onda cuyo período es 0,25 s y su longitud de onda 0,6 cm, calcular la velocidad de propagación y la distancia que separa en un instante cualquiera dos puntos cuya diferencia de fase es igual a /3. (Sol: v = 0,024 m/s; d = 0,001 m.)
# El período de un movimiento ondulatorio, que se propaga por el eje abscisas, es 3.10-3 s. La distancia entre dos puntos consecutivos cuya diferencia de fase vale /2 es 30 cm. Calcular: (Sol: a) 1,2 m; b) 400 m/s.)
# la longitud de onda
# la velocidad de propagación
# Una onda transversal cuya longitud de onda es 10 cm, se propaga con una velocidad de 2 m/s. Al cabo de 1 s, cuál será la elongación de un punto que dista 1195/6 cm del foco emisor? Expresar el resultado en función de la amplitud. (Sol: y= A/2.)

# Un movimiento ondulatorio tiene por ecuación en el S.I. y=0,05sen(600t-6x) Calcular: (Sol: a) 0,05 m; 300 Hz; 100 m/s; /3 m; b) /24 m.)
# la amplitud, frecuencia, velocidad de propagación y longitud de onda;
# distancia entre dos puntos consecutivos cuya diferencia de fase sea /4.

1. Un movimiento ondulatorio plano se propaga según la ecuación: y=sen(4t-5x). Si el tiempo se mide en segundos y el espacio en centímetros, calcular la amplitud, el período, la frecuencia, la pulsación, la longitud de onda y la velocidad de propagación. (Sol: A=1 cm; T=1,57 s; n=0,64 Hz; v=4 rad/s; l=1,26 cm; v=0,8 cm/s.)
# En el instante t=T/4, el punto origen de una onda transversal de 1 m de longitud de onda alcanza su elongación máxima. A qué distancia del origen se hallará una partícula cuya elongación en dicho momento sea igual a la mitad de la amplitud? (Sol: 1/6 m.)
# El desplazamiento debido a una onda transversal que se propaga a lo largo de una cuerda tensa viene dado por: y=0,25cos(0,05t-0,2x) U.I. Determinar la velocidad de propagación y la velocidad para t=10 s y x=2,5 m. (Sol: v=0,25 m/s; v(2,5;10)=0)
# Una onda de 10 cm de amplitud se propaga de izquierda a derecha y su periodo es de 12 s. Supuesta sinusoidal, hallar la elongación en el origen cuando el tiempo es 1 s, contado a partir de la iniciación del movimiento, desde la posición de equilibrio. En ese mismo instante, la elongación es nula en un punto distante 4 cm del origen hacia la derecha. Hallar la longitud de onda correspondiente. (Sol: y = 5cm;  = 0,48 m.)
# Una onda longitudinal se propaga por un resorte que tiene un extremo unido a una fuente vibrátil. Si la frecuencia de la vibración es f = 25 Hz y la longitud de onda,  = 0,24 m, calcular: la velocidad de propagación; la ecuación de la onda, si la elongación máxima es 0,3 cm y se propaga en sentido positivo en el eje OX. (Sol: v = 6 m/s; y = 0,3.10-3 sen (50t - 26,18 x) m.)
# Una cuerda puesta en el eje OX vibra transversalmente según el eje OY con movimiento ondulatorio de ecuación: y (x,t) = 0,002 sen (60x + 300t), en unidades del S.I. Se pide dirección y velocidad con que se propaga la onda; longitud de onda y frecuencia del movimiento. (Sol: v = - 5 m/s;  = 0,10 m; f = 47,75 Hz.)
# Dos ondas de ecuaciones: y1 = 6 sen (1500t - 250x) ; y2 = 6 sen (1500t + 250x) en unidades del SI., interfieren. Calcular: la ecuación de las ondas estacionarias resultantes; la amplitud de los nodos; la distancia entre dos vientres consecutivos. (Sol: y = 12 cos 250x sen 1500t; y = 0; d = 1,26.10-2 m.)
# La ecuación de una onda en unidades SI es: y = 0,04 sen (300t - 3x) Calcular: la frecuencia de la onda y su velocidad; la diferencia de fases entre las posiciones de un punto en el intervalo de tiempo t=1s; la distancia entre dos puntos consecutivos cuya diferencia de fase es /3 radianes; la diferencia de fase entre dos puntos, en un instante dado, cuya separación es de 0,5 m. (Sol: f = 150 Hz; v = 315 m/s;  = 300 rad; x = 0,35 m.;  = 1,5 rad.)
# La emisora de radio A emite con frecuencia de 30 MHz. Calcular su longitud de onda.
# Una onda sonora plana se propaga con una velocidad de 350 m/s en la dirección OX; la frecuencia de la onda es de 12 kHz y la amplitud de la oscilación de la molécula del medio, 3.10-5 m. Si la elongación en el instante inicial es de 1,5.10-5 en el punto (0,0,0), calcular la longitud de onda; deducir la ecuación de la onda sonora. (Sol:  = 0,029 m; y = 3.10-5 sen ( 24.103 t - 216,67 x + /6) m.)
# Un punto A está situado a 6 m y 10 m, respectivamente, de dos focos coherentes, que emiten con una frecuencia de 500 Hz y una amplitud de 0,20 m. Supuesto que la onda se propaga a 1500 m/s, hallar la ecuación del movimiento ondulatorio resultante en el punto A. Sol: x = -0,2 sen (1000t - 14/3)